Обследование доступности по элементам доступности для инвалидов и МГН

МБУДО «ДШИ «Пастораль» г. Кирова

| п/п | Элемент доступности | Наличие или отсутствие | Соответствие, возможные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г | Имеется тротуар бордюров нет Схемы нет, объект виден с остановки | соответствует |
| 1.2. | Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С | Отсутствие маршрута | - при возможности определить маршрут |
| 1.3. | Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С | На территории брусчатка Есть перепады высоты у главного входа на территорию | - Привести в соответствие |
| 1.4. | Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О | От 3 до 5 минут |  |
| 1.5. | Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками К,О,С | Решетки отсутствуют |  |
| 1.6. | Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г | Не имеется | - Привести в соответствие |
| 1.7. | Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С | Соответствует |  |
| 1.8. | Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О, | Нет бордюров | - при возможности установить пандус |
| 1.9. | Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К, | Нет тротуаров |  |
| 1.10 | Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С | Лестница наружная только эвакуационная |  |
| 1.11 | Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С | Открытой лестницы нет, Присутствует одиночная ступень |  |
| 1.12 | Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С | Открытой лестницы нет |  |
| 1.13. | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С | Открытой лестницы нет |  |
| 1.14. | При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С | Открытой лестницы нет |  |
| 1.15. | Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения . Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С | Наружного пандуса не имеется, нет поручней у входа | - при возможности установить пандус |
| 1.16. | Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С | Нет ограждений ; Перепады высоты у входной группы | - Привести в соответствие |
| 1.17. | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С |  |  |
| 1.18. | Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса). К,С | Элемент отсутствует |  |
| 1.19. | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее. К,С | Элемент отсутствует |  |
| 1.20 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С | Элемент отсутствует |  |
| 1.21 | Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? К,О,С,Г | Парковка отсутствует |  |
| 1.22 | Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К | Мест для микроавтобуса нет, в шаговой доступности остановка общественного транспорта (15 м) |  |
| 1.23 | Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г | Парковочные места отсутствуют |  |
| 1.24 | Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К | Не имеется | По возможности создать доступные места парковки |
| 1.25 | Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К | Не имеется |  |
| 1.26 | Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К, | Не выделены цветом |  |
| 1.27 | Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К | К доступному маршруту примыкает остановка общественного транспорта |  |
| 1.28 | Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г | Знаков нет |  |
| 1.29 | Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г | Не более 100 м, через дорогу |  |
| 2.1. | Доступен ли главный вход в здание? К,О,С Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход? | Только О,С; Только О,С | Оборудовать |
| 2.2. | Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г | Не оборудованы для К; Не имеется | Привести в соответствие |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С | Наружная лестница только эвакуационная; Пандусов, поручней нет |  |
| 2.4. | Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С | Открытых лестниц нет |  |
| 2.5. | Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С | Открытых лестниц нет |  |
| 2.6. | Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С | Открытых лестниц нет |  |
| 2.7. | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С | Открытых лестниц нет |  |
| 2.8 | Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса . К,О,С | Пандуса наружного нет |  |
| 2.9 | Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С | Ограждения с поручнями нет | По возможности привести в соответствие |
| 2.10 | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С | Отсутствует |  |
| 2.11 | Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С | Отсутствуют |  |
| 2.12 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение К,О,С | Отсутствуют |  |
| 2.13 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С | Отсутствуют |  |
| 2.14 | Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К | Отсутствует |  |
| 2.15 2.16 | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . К,О,С,Г Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г | Навес, водоотвод есть; Подогрева поверхности нет; Поверхность твердая, забетонированная, уклона нет | - Привести в соответствие |
| 2.17 | Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О | Не соответствуют (1,2х 1,5) | - Привести в соответствие |
| 2.18 | Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м. К,О,С | Решетки отсутствуют |  |
| 2.19 | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О | Соответствует |  |
| 2.20 | Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К | Смотровые панели в полотнах наружных дверей не заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, | По возможности привести в соответствие |
| 2.21 | Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К | Нижняя часть не стеклянная |  |
| 2.22 | Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С | Маркировки нет |  |
| 2.23 | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014 К | Высота 0,05 | - Привести в соответствие |
| 2.24 | Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм. К,О | Нет измерений |  |
| 2.25 | Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О | Доводчиков нет | - Привести в соответствие |
| 2.26 | Глубина тамбуров и тамбур -шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К | Не соответствует (2,2 при 1.5м) | По возможности привести в соответствие |
| 2.27 | Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К | Не соответствует |  |
| 2.28 | Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г | Нет | - Привести в соответствие |
| 2.29 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 1м. К | Элемент отсутствует |  |
| 3.1 | Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г | Нет, имеются ступени на маршруте к туалету Нет схемы | По возможности привести в соответствие - Привести в соответствие |
| 3.2 | Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г | Нет, Пол покрыт плиткой | - Привести в соответствие |
| 3.3 | Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.К,О | Отсутствует |  |
| 3.4 | Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м. С | Отсутствуют |  |
| 3.5 | Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м. С | Отсутствуют |  |
| 3.6 | В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0, 013 м. К | Ковров нет |  |
| 3.7 | В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м С | Элемент отсутствует | - Привести в соответствие |
| 3.8 | Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К | Не соответствует (1,2м) Не соответствует (1,2м) |  |
| 3.9 | При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . К | Для поворота на 90 – соответствует, для разворота на 180 – не соответствует |  |
| 3.10 | Высота коридоров не менее 2,1 м. С | Соответствует |  |
| 3.11 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м К | Соответствует |  |
| 3.12 | Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С | Элементы отсутствуют Не обозначены | - Привести в соответствие |
| 3.13 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С | Соответствует |  |
| 3.14 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С | Поручни округлой формы Соответствует |  |
| 3.15 | Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С | Соответствует |  |
| 3.16 | Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С | Отсутствуют | - Привести в соответствие |
| 3.17 | При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С | Лифт отсутствует |  |
| 3.18 | Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более. О,С | Шир. 1,35м |  |
| 3.19 | Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С | Поручни непрерывны по всей высоте лестницы |  |
| 3.20 | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С | Отсутствуют | По возможности привести в соответствие |
| 3.21 | При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН К | Нет подъемного устройства на 2 этаж; Нет пандусов на 2 этаж |  |
| 3.22 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение. К | Элемент отсутствует |  |
| 3.23 | На временных сооружениях подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%). К | Сооружения нет |  |
| 3.24 | Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону. К | Отсутствуют |  |
| 3.25 | Расстояние между поручнями пандуса от 0,9 до 1,0 м К | Элемент отсутствует |  |
| 3.26 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. К | Элемент отсутствует |  |
| 3.27 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К | Элемент отсутствует | - Привести в соответствие |
| 3.28 | Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К | Лифт отсутствует | - Привести в соответствие |
| 3.29 | Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г | Отсутствует |  |
| 3.30 | У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С | Отсутствует |  |
| 3.31 | Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С | Отсутствует |  |
| 3.32 | Пандусы следует заменять лифтами, подъемными платформами при перепаде высот более 3,0 м.. К | Отсутствует |  |
| 3.33 | Установка подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках. К | Отсутствует |  |
| 3.34 | Выходы из подъемника следует предусматривать только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами К | Отсутствует |  |
| 3.35 | Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м. К | Отсутствует |  |
| 3.36 | Может ли подъемная платформа использоваться без помощи посторонних лиц? К | Отсутствует |  |
| 3.37 | Эскалаторы, траволаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими знаками у каждого края . С | Отсутствуют |  |
| 3.38 | Если эскалатор (траволатор) находятся на основном пути движения МГН, у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 – 1,5 м для безопасности слабовидящих (шириной в чистоте не менее движущегося полотна). С | Отсутствует |  |
| 3.39 | Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О | Дверные проемы из коридора на лестницу отсутствуют |  |
| 3.40 | Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К | Более 0,014 м. | - Привести в соответствие |
| 3.41 | Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию К | Отсутствует |  |
| 3.42 | Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны) К,О,С,Г | Оснащена кнопкой пожарного вызова с выходом сигнала в пожарную часть |  |
| 3.43 | Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 К,О,С,Г | Нет зоны безопасности на объекте |  |
| 3.44 | На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. К,О,С,Г | Нет |  |
| 4.1. | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г | Отсутствуют |  |
| 4.2 | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г | Не оборудовано | - Привести в соответствие |
| 4.3. | Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН. К | Нет |  |
| 4.4 | Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г | Не предусмотрено | - Привести в соответствие |
| 4.5 | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О | Нет |  |
| 4.6 | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г | Нет измерений |  |
| 4.7 | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О | Выключатели на высоте 1,6 от уровня пола, розетки- 0,7 |  |
| 4.8 | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа К,О,С,Г | Соответствует. Менее 15 м от эвакуационного выхода |  |
| 5.1. | Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г | Имеются; На пути перепады высоты (имеются ступени) | -по возможности привести в соответствие |
| 5.2 | В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее. К,О | Не предусмотрено |  |
| 5.3 | В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О | Не предусмотрено |  |
| 5.4 | В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла- коляски. К | Не предусмотрено |  |
| 5.5 | Двери должны открываться наружу. К,О | Соответствует |  |
| 5.6 | В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О | Не предусмотрено |  |
| 5.7 | Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О | Не предусмотрено |  |
| 5.8 | Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. К,О | Нет писсуаров |  |
| 5.9 | Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О | Нет опоры для спины |  |
| 5.10 | Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О | Не соответствует |  |
| 5.11 | У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г | Знаков нет | - Привести в соответствие |
| 5.12 | Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г | Не оборудована системой тревожной сигнализации | - Привести в соответствие |
| 5.13 | В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О | краны с рычажной рукояткой |  |
| 5.14 | Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О | Унитазы слив воды с ручным кнопочным управлением, которое не расположено на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. |  |
| 5.15 | Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К | Да да |  |
| 5.16 | В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски . К | Отсутствуют |  |
| 5.17 | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. К,О,С | Отсутствуют |  |
| 5.18 | Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. К,О | Нет |  |
| 5.19 | Глубина сиденья не менее 0,48 м, длина – 0,85 м. К | Нет |  |
| 5.20 | Габариты поддона (трапа) не менее 0,9×1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8 х1,5 м. К,О | Нет |  |
| 5.21 | Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной и рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне К,О,С,Г | Индивидуальные шкафы отсутствуют, имеется гардеробная с крючками для одежды |  |
| 5.22 | Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м К,О | Скамья есть; Не соответствует размерам | - Привести в соответствие |
| 5.23 | Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей К,О,С | Не имеется |  |
| 6.1 | Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению К,О,С,Г | Нет | - Привести в соответствие |
| 6.2 | Наличие копки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г | Нет | - Привести в соответствие |
| 6.3 | Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пикторгаммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г | Нет |  |
| 6.4 | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г | Только визуальные со звуковым сигналом о пожарной тревоге | - Привести в соответствие |
| 6.5 | Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации К,О,С,Г | Отсутствуют | - Привести в соответствие |
| 6.6 | Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, - ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К,О,С,Г | Не соответствует требованиям | - Привести в соответствие |
| 6.7 | Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С | Нет | - Привести в соответствие |
| 6.8 | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией К,О,С,Г | Да |  |
| 7.1. | Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте. К,О,С,Г |  |
| 7.2. | Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г |  |
| 7.3. | Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г | - Привести в соответствие |
| 7.4. | Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г | - Привести в соответствие |
| 7.5. | Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г | - Привести в соответствие |
| 7.6. | Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г |  |
| 7.7. | Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г | - Привести в соответствие |
| 7.8. | Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г | - Привести в соответствие |